## Slide 1: OpenRoads VNMG Country Kit
Notes: Welkomswoord

## Slide 2: inhoud
doel
organisatie OpenRoads Designer CE
wat zit in de VNMG Country Kit
wat zit niet in de VNMG Country Kit
tips & tricks

## Slide 3: doel VNMG Country Kit
bruikbare werkomgeving voor de Nederlandse praktijk
één standaard voor de Nederlandse markt
Notes: Het doel van de VNMG Country Kit is het hebben van een bruikbare werkomgeving om zo een ontwerp te maken in OpenRoads Designer volgens de Nederlandse standaard. Dit zonder eerst zelf een werkomgeving op te zetten
ORD is enkel voorzien van eigen (amerikaanse) instellingen voor de levels, de benamingen van de feature definitions en de templates
Standaard: om zo het mogelijk te maken om een ontwerp op te stellen conform de Nederlandse standaarden en ontwerpprincipes

## Slide 4: organisatie OpenRoads Designer CE
afsprakenset: VNMG Country Kit
groot Project / algemeen werkomgeving
(onderdeel van groot) project
Persoonlijke instelling (personal.ucf)
System
Application
Organization
WorkSpace
WorkSet
Role
User
Notes: Organisation: de afsprakenset (zoals deze countrykit)
Workspace: is de ruimte waarin een bepaalde afspraak wordt gebruikt, bijvoorbeeld een afdeling of een groot project. Het is een vooringestelde OpenRoads Designer omgeving of configuratie. Door een werkruimte te selecteren wordt OpenRoads Designer aangepast voor een specifieke taak, discipline, project of taak. Er is altijd een werkruimte actief wanneer OpenRoads Designer uitgevoerd wordt.
De rol van de werkruimte is om:
OpenRoads Designer te vertellen waar dingen zijn:
  Cell libraries
  Reference files
  Seed files
  MDL’s en macros
  Design files
de gebruikersinterface te definiëren:
  Welke tools zijn beschikbaar
  Welke tools zijn niet beschikbaar
Workset: de projecten of onderdelen van een groot project. Mogelijkheid om specifieke standaards of template library te gebruiken

## Slide 5: wat zit in de VNMG Country Kit
template voor de Workset
opzet nieuw ontwerp
NLCS
template bibliotheek
dwars- en lengteprofiel
wegontwerp principes
rapportages
aankleding van model
Notes: Er is een template gemaakt voor de workset, waarin meerdere mappen zijn toegevoegd (MX, GIS, In, etc)
In de readme bij de installatie is een toelichting gegeven op de opzet van een ontwerp
NLCS versie 4.2: zo goed mogelijk de NLCS toegepast. Aantekening dat NLCS 2D is en ORD 3D: aanvullend zijn lijntypes met de lijndiktes zoals benoemd in de level. Extra zijn de componenten met een nieuwe elementcode “C”
Templates bibliotheek: een basis opgesteld van veel voorkomende ontwerpprincipes, waarmee je als puzzelstukjes de gewenste template kan worden gemaakt
Een basis gemaakt van bladen en annotatie van de profielen. Hierin zit nog veel ontwikkeling
Wegontwerp principes volgens ROA2019: zoveel mogelijk zijn de Nederlandse wegontwerpprincipes verwerkt. Bijvoorbeeld
- Design standards
voor het maken van verkantingswentelingen, hiervoor is een standaard “rulefile”gemaakt
voor de analyse van de afwatering van de rijbaan (Style gemaakt voor het weergeven van stroomlijnen voor Waterhuishouding, met ook de nederlandse regenintensiteiten en de maximale hellingen)
Rapportages: een aantal basis rapportages
kort overzicht geeft van het horizontale en verticale alignement
op basis van het korte overzicht van het horizontale alignement de start- en eindstraal van de overgangsboog, om daarmee te zien of deze wel aan de goede boog gekoppeld is.
Aankleding: as annotaties, taludarcering

## Slide 6: wat zit (nog) niet (voldoende) in de VNMG Country Kit
ondersteuning voor binnenstedelijke of spoorwegontwerp
uitbreiding mogelijk van
afspraken voor benamingen van punten voor templates
dwars- en lengteprofielen
template bibliotheek
toepassing custom properties in tekening bladen
Notes: Ondersteuning: met name niets voor spoor, binnenstedelijk is met de NLCS wel aanwezig maar geen verdere invulling met objecten
Afspraken templates: voorbeeld rand verharding: RVHxx of RVxx
Profielen: ook al eerder genoemd maar hier is nog veel uitbreiding in mogelijk, andere schalen, andere uitwerkingsniveaus
Template biliotheek: meer voorbeelden mogelijk

## Slide 7: Tips & Tricks
zet je landinstelling op “engels”
update dgnlib
export profielen naar AutoCAD:
  DWGsettings/Section to dwg.dws
  “MS_REF_VISEDGE_ATTACH_STATE = CachedAutomatic “
workspace in een andere map
kopieer de standaard workset in je nieuwe Workspace
Notes: Landinstellingen: gebuikt de “.” voor de decimale scheiding en niet de “,”!!
Best practice: nieuwe workspace maken in ORD en handmatig de standaard workset van de countrykit hierin kopiëren

## Slide 8: Vragen en ideeën
Wat mis je nog?

## Slide 9: Dank voor je aanwezigheid!