## Slide 1: Workshop seed-files
Wat kunnen we instellen in een seed-files?
Marck Niehof
The People Group

## Slide 2: Soorten seed-files
seed2d.dgn (metrisch Stelsel)
seed3d.dgn (metrisch stelsel)
Voor AutoCAD. Wordt gebruikt voor de conversie van DGN naar DWG
  seed.dwg
  transeed.dgn
IFC. Voor bouw- en constructie-industrie
  ifcseed.dgn (IFC is een bestandstype dat bedoeld is om gegevens uit de bouw- en constructie-industrie te beschrijven.)
Seed files met engels maatvoerings stelsel
  2D Imperial Design.dgn
  2D Imperial Drawing.dgn
  2D Imperial Sheet.dgn
====================
  3D Imperial Design.dgn
Seed files met metrisch stelsel
  2D Metric Design.dgn
  2D Metric Drawing.dgn
  2D Metric Sheet.dgn
====================
  3D Metric Design.dgn

## Slide 3: Methoden om seed-files te maken
Methode I Door het bestaande Seed-file aan te passen
Methode II: Door een bestaande of nieuwe DGN-bestand aan te passen
Apart: DGN seed-files met DWG-standaarden gebruiken

## Slide 4: Configuratie instellingen
Hoe stel ik de standaard seed-file in?
    MS_DESIGNSEED =
    %lock MS_DESIGNSEED
  Waar stel ik het in?
Voor de Organisatie
..\..\Configuration\Organization\<eigen>.cfg of standards.cfg
Voor de afdeling
..\..\Configuration\WorkSpaces\<Workspace>.cfg
Alleen is de Seed directory standaard niet aanwezig. Dus wordt dit niet aangestuurd
Voor een project
..\..\Configuration\WorkSpaces\<Workspace>\WorkSets\<WorkSet>.cfg

## Slide 5: Wat kunnen we in een seed-file instellen?
Design file settings
  Belangrijke instelling Working Units
Color table
Locks
Views
Zoom in/uit
Lagen
Modellen
Achtergronden
Coördinaten systeem >> voor o.a. Google Maps/Bing
Design history
En nog veel meer

## Slide 6: Tot slot: maar zijn al deze instellingen wel wenselijk?
Sommige wel maar andere ook weer niet.